Update der Mittelspannungsumrichter-Serie MVW01: Nennleistung mehr als verdoppelt

WEG hat die Nennleistung der MVW01-Frequenzumrichter für Mittelspannungs-Drehstrommotoren und -Synchronmotoren auf bis zu 16.000 kW in der luftgekühlten Variante erhöht.

WEG, führender Anbieter für Lösungen in der Antriebstechnik, hat die Leistung der Mittelspannungs-Frequenzumrichter MVW01 deutlich gesteigert. So erhöht sich die Nennleistung der Geräte in der luftgekühlten Variante bei Spannungen von 2.300 bzw. 4.160 V von bisher 6.500 kW auf 16.000 kW. Die MVW01-Umrichter für Drehstromasynchron- und Synchronmotoren stehen auch in einer wassergekühlten Ausführung zur Verfügung. Letztere bietet bei gleicher Baugröße eine nochmals um 40 % höhere Nennleistung. Die gesamte Produktreihe deckt nun Spannungen von 2,3 kV bis 6,9 kV  und Nennleistungen von 400 kW bis 16.000 kW ab. Bei voller Last erreicht der leistungsstarke MVW01 dank spezieller Konstruktionsweise einen effektiven Wirkungsgrad von über 99 %. Der leistungsstarke Umrichter wird vor allem zum Antrieb von Pumpen, Lüftern, Mühlen oder Rührwerken in den Branchen Öl und Gas, Zement und Bergbau, Stahl und Metall, Zucker und Chemie, Zellstoff und Papier, Plastik und Gummi sowie Wasser und Abwasser eingesetzt.

Der MVW01 verfügt über folgende Topologie (Voltage-Source-Inverter, VSI), bestehend aus Dreiphasengleichrichtern, einem Gleichspannungskreis und einem ausgangsseitigen Multilevel-Wechselrichter in NPC-Technologie (NPC = Neutral Point Clamped) mit 3/5-Spannungslevel für eine Ausgangsspannung von 2300 V bis 4160 V und mit 5/9-Spannungslevel für eine Ausgangsspannung von 6000 V bis 6900 V. Der Umrichter ist ausgestattet mit Hochspannungs-Bipolartransistoren mit isolierter Gate Elektrode (Insulated-Gate Bipolar Transistor, IGBT) der neuesten Generation für Spannungen bis zu 6,5 kV – speziell entwickelt für die rauen Anforderungen der Traktionsanwendungen – und einem Gleichspannungs-Zwischenkreis mit 12-pulsiger Gleichrichterbrücke (18-, 24- und 36-pulsige Varianten sind ebenfalls möglich).

Die  Endstufentopologie des Wechselrichters  (NPC – Multilevel),  angesteuert mit dem speziell von WEG entwickelten Taktverfahren OPP (Optimized Pulse Patern), ermöglicht ein optimales Schaltverhalten, das den Klirrfaktor des Motorstroms auf ein absolutes Minimum reduziert und darüber hinaus ein hochdynamisches Betriebsverhalten des Umrichters zulässt. Die Multipuls-Dioden-Konfiguration des Eingangsgleichrichters ermöglicht einen Leistungsfaktor von über 97 %.

Der Mittelspannungsumrichter basiert auf derselben Bedien-Philosophie wie die Niederspannungsumrichter von WEG, welche auf eine möglichst anwenderfreundliche Handhabung und einfache Programmierung des Geräts abzielt. Ausziehbare Wechselrichterleistungsteile (einer pro Phase) vereinfachen die Wartung. Die Wechselrichtertopologie in NPC mit Multilevel-Technologie führt zu einer vergleichsweise geringen Anzahl an Leistungsbauteilen und erhöht damit signifikant die Effizienz und Zuverlässigkeit des Umrichters.

Alle kritischen Bauteile wie die Hochspannungs-IGTBs oder die elektrolytfreien Kunststofffolien-Kondensatoren sind für eine lange Lebenszeit ausgelegt. Die Ansteuerung des Wechselrichters und die Signalrückführung zur CPU erfolgt optisch über Glasfaserverbindungen. Damit sind die Mittelspannungsbauteile zuverlässig von der Umrichtersteuerung und den Steuerschnittstellen, auf die die übergeordneten/externen  Prozesssteuerungssysteme zugreifen, getrennt. Die Umrichter sind standardmäßig in einem Schaltschrank der Schutzklasse IP41 verbaut und unterstützen alle marktüblichen die Kommunikationsprotokolle wie DeviceNet, Modbus, Profibus-DP und Ethernet. Die Durchzugsbelüftung mit Dachventilatoren sorgt für eine äußerst effiziente  Wärmeabfuhr und einen geringen Schalldruckpegel (weniger als 75 dB A).

„WEG hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von Lösungen für die Drehzahlregelung von Motoren und fertigt alle dafür benötigten Komponenten selbst: Leistungsschalter, Öl- und Trockentransformatoren, Frequenzumrichter und Elektromotoren. Im europäischen „Automation Center“ in Unna können wir zudem kundenspezifische Lösungen inklusive anwendungsspezifischer Softwareanpassungen durchführen“, erklärt Johannes Schwenger, Leiter Produktmanagement Antriebssysteme Niederspannung und Mittelspannung Europa bei WEG. „Ausgestattet mit modernster Technik vereint der MVW01 Robustheit mit einfacher Bedienbarkeit und Handhabung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Darüber hinaus bietet er den aktuell besten Gerätewirkungsgrad auf dem Antriebsmarkt“.

Bildunterschriften:

WEG3180_Bild 1: WEG erhöht die Nennleistung des Mittelspannungs-Umrichters MVW01 für einige Spannungsbereiche von bislang 6.500 kW auf 16.000 kW.

WEG3180_Bild 2: WEG‘s Programmier-Software SuperDrive bietet dem Anwender die Möglichkeit, Parameter hoch- und herunterzuladen, den Frequenzumrichter zu betreiben und zu überwachen, off-line zu programmieren sowie den Status jederzeit zu diagnostizieren (Trace-Funktion).

## Informationen zu WEG

WEG ist ein weltweit operierender, führender Anbieter für Lösungen in der Antriebstechnik, Energieerzeugung und -verteilung sowie in der Automatisierungstechnik und im Schaltanlagenbau. Ein Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro ist Ausdruck wachsenden Erfolgs über eine große Bandbreite von Produktgruppen hinweg. Hierzu zählen Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Hochspannungsmotoren, Transformatoren, Generatoren, Getriebemotoren, Schalt- und Regelgeräte, Frequenzumrichter, Softstarter, ATEX-konforme, explosionsgeschützte Motoren, Brandgasmotoren sowie schlüsselfertige Komplettsysteme. Weltweit beschäftigt WEG über 28.000 Mitarbeiter, davon etwa 200 in Deutschland.

Redaktioneller Kontakt / Belegexemplare bitte an:

Mark Herten, Technical Publicity

Postfach 12 55, 21232 Buchholz
Tel: +49 (0)4181 968 0982 Mob: +49 (0)1520 748 3901
E-Mail: mherten@technical-group.com

Kontakt zum Unternehmen in Deutschland:

WEG GERMANY GmbH

Industriegebiet Türnich 3, Geigerstraße 7, D-50169 Kerpen-Türnich

Tel: +49 (0)2237/9291-0 Fax: +49 (0)2237/9291-200

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Kontakt zum Unternehmen in Österreich:

Watt Drive Antriebstechnik GmbH

Wöllersdorfer Str. 68, A-2753 Markt Piesting

Tel: +43 (0)2633 404-0, Fax: +43 (0)2633 404-220

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Web: www.weg.net, www.wattdrive.com